Тема: Углы направления.

Цель: Ознакомиться с углами направления.

Оборудование: топографические карты, приложения, транспортиры, линейки, карандаши.

План.

1.  Углы направления.

2. Решение задач.

Ориентироваться на местности – значит определить свое положение по отношению к сторонам горизонта и местным предметам. Слово «ориентироваться» происходит от латинского «ориенс» - восток, поэтому буквально ориентироваться – значит определить свое положение по отношению к востоку. Но главное направление для ориентирования – направление север-юг.

В каждой точке земной поверхности и на карте можно провести географический (истинный) меридиан, магнитный меридиан и линию, параллельную осевому меридиану зоны. В связи с этим углы направления линий на местности и на карте определяют относительно этих основных направлений. Во всех случаях углы направления измеряют от северного направления меридиана по ходу часовой стрелки до направления на данную точку в пределах от 0о до 360о.

Если угол измеряют от северного направления географического меридиана, он называется истинным (географическим) азимутом и обычно обозначается буквой А. Если в качестве начального направления используют магнитный меридиан, получают магнитный азимут, обозначаемый Ам При измерении угла направления от северного конца осевого меридиана зоны или линий, ему параллельных (вертикальных линий километровой сетки), образуется дирекционный угол, обозначаемый буквой Т.

На рис. 37 в приложении 1 показаны углы направления для линии KL – азимут истинный А, азимут магнитный Ам, дирекционный угол Т и связь между ними.

При измерении угла направления в начальной точке данной линии он называется прямым, а при измерении в конечной точке – обратным. Как известно, меридианы являются кривыми линиями, сходящимися к полюсам, они не параллельны. Однако, при изображении на плоскости небольших участков, в частности на топографических картах, меридианы имеют вид прямых, непараллельных линий. Угол между меридианами называется сближением меридианов, его принято обозначать буквой ( (гамма). Из-за непараллельности меридианов прямой и обратный азимуты одной линии отличаются друг от друга на 180о плюс величина сближения меридианов начальной и конечной точки линии:

Аобр = Апр ± 180о + (

Дирекционные углы измеряются от направлений осевого меридиана зоны или линий ему параллельных. Такими линиями являются вертикальные линии километровой сетки.

От дирекционного угла линии несложно перейти к ее истинному и магнитному азимутам. Географический азимут линии равен дирекционному углу плюс сближение меридианов:

А = Т + (, где сближение должно быть записано со своим знаком.

Между географическим меридианом и магнитным меридианом в данной точке имеется угол, называемый магнитным склонением – обозначается буквой δ (дельта).

При отклонении магнитной стрелки к востоку от географического меридиана склонение называется восточным и имеет знак плюс, при отклонении к западу – западным и пишется со знаком минус.

Связь истинного и магнитного азимутов линии выражается формулой:

А = Ам + δ, где δ имеет знак плюс или минус.

Дирекционные углы по карте измеряют с помощью транспортира. Для этого нулевой диаметр транспортира совмещают с любой вертикальной линией, пересекающей заданную прямую, и отсчитывают угол от северного конца километровой сетки до данного направления по ходу часовой стрелки.

От дирекционного угла можно перейти к истинному и магнитному азимутам, так как:

А = Т + (

Ам = Т – (δ - ()

Алгебраическая разность магнитного склонения и сближения меридианов называется поправкой направления:

П = δ - (

На листах топографических карт слева под южной рамкой приводятся соответствующие сведения в виде графика.

Решение задач.

Задание 1. Вычислить истинный азимут по данным дирекционному углу и сближению меридианов, которые указаны в одном из вариантов в таблице 1 Приложения 2.

Задание 2. Вычислить дирекционный угол по истинному азимуту и сближению меридианов (таблица 1 Приложение 2).

Задание 3. Измерить по топографической карте «Снов» М 1 : 25 000 истинный азимут и дирекционный угол направления по одному из предложенных вариантов (Приложений 3).

Приложение 1.

Углы направления.